УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Домодедово Московской области

от  23.06.2011 г № 2209

Правила приема

сточных вод в централизованную систему канализации муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал»

г.о. Домодедово

2011 г

ПРАВИЛА

ПРИЕМА  СТОЧНЫХ  ВОД  В  ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ      СИСТЕМУ   КАНАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО «ДОМОДЕДОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

# 1.  Общие  положения.

# 1.1. Настоящие "Правила приема  сточных вод в  централизованную  систему канализации Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово  «Домодедовский водоканал» (далее - Правила) устанавливают требования к качеству сточных вод  абонентов и субабонентов, принимаемых в систему централизованной канализации городского округа.

1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации, постановлений Правительства  Российской  Федерации и Московской области, санитарных правил и норм и других нормативно-правовых актов.

# Правила устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов в целях:

# -     охраны водных объектов от загрязнения;

# - обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки сточных вод на очистных сооружениях), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ.

1.4.    Правила  являются обязательными для всех абонентов, сбрасывающих сточные воды в канализационную сеть МУП «Домодедовский водоканал» (далее – Водоканал), независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

1.5.  В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения:

«абонент» - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении  или  оперативном управлении объекты,  системы   канализации, которые непосредственно присоединены к системам  канализации, заключившие с Водоканалом в установленном порядке договор на  прием (сброс) сточных вод (при условии предъявления разрешения на ввод в эксплуатацию сетей канализации).

К числу абонентов могут относиться:

организации, в собственности, хозяйственном ведении или  оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры;

организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном     или общественном  жилищном фонде;

товарищества и другие объединения собственников жилья, которым передано право управления жилищным фондом;

«субабонент» – лицо, указанное в понятии «абонент» настоящих Правил, сбрасывающее сточные воды в канализационные сети абонента  Водоканала;

«авария» - повреждение или выход из строя канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения, качества сточной воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или   физических    лиц и здоровью населения;

«баланс водопотребления и водоотведения» - соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год;

«канализационные устройства и сооружения»  - устройства и сооружения, через которые абонент сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации;

«накопители» - сооружения, предназначенные для сбора жидких сточных вод с последующей откачкой и вывозом специальной техникой  на приемные пункты Водоканала. Накопители изготавливаются из железобетонных колец, монолитного железобетона с внутренней и наружной гидроизоляцией или других материалов, не пропускающих сточные воды в почву;

«водоотведение» - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;

«сточная вода» -   все виды сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения и пара от теплонагревающих организаций), сбрасываемые в  систему канализации Водоканала;

«загрязняющие вещества» - органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворимой форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых, делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, наносит ущерб системе канализации и приводит к загрязнению окружающей среды.

«залповый сброс загрязняющих веществ» -  сброс загрязняющих веществ, при котором установленный норматив  сброса допустимых концентраций (ДК) превышен в 100 и более раз, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

«ДК» - допустимая концентрация - предельное  количество  загрязняющих вещества  в  единице  объёма  сточных  вод,  разрешённое  данными  Правилами;

«локальные очистные сооружения» - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации;

«ПДК» - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества,  выше  которой  вода  не  пригодна  для  одного  или  нескольких  видов  водопользования;

«БПК» - биохимическое потребление кислорода, определяемое за 5 суток (БПК5) или определяемое до полной минерализации биохимически окисляющихся  веществ до начала процесса нитрификации (БПКполное);

«ХПК» - химическое потребление кислорода;

«СПАВ» - синтетические поверхностно-активные вещества;

«контрольный канализационный колодец» - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации,  определённый  в  договоре  и  отмеченный  на  схеме  канализационных  сетей;

«лабораторный контроль» - проведение анализов сточных вод в соответствии с действующими  нормативными документами;

«контрольная проба» - проба сточной воды абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточной воды, отводимой в систему коммунальной канализации;

«параллельный отбор проб» - отбор пробы сточной воды, произведенный  одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы на две части для хранения и анализа в посуду  абонента и Водоканала;

«арбитражный отбор проб» -  отбор пробы сточной воды, произведенный  одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы на три части для помещения на хранение и анализ в посуду абонента и Водоканала с  обязательной опломбировкой. Третья проба  отправляется инициатором отбора в независимую  лабораторию для выполнения анализа арбитражной пробы;

«протокол количественного химического анализа»  -  это  конечный  результат  сбора  и  обработки  анализов отобранных проб,  составляется  в  письменном  виде  с  указанием  даты  и  времени  отбора  проб;

«сверхнормативный сброс сточных вод» - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

«самовольное пользование» - пользование системами канализации при отсутствии договора на прием (сброс) сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом.

1.6. Основным документом, определяющим конкретные права, обязанности и регулирующим отношения между абонентом, сбрасывающим сточные воды в системы канализации и Водоканалом, является договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ.

1.6.1. Сброс абонентами производственных сточных вод осуществляется в систему канализации  с обязательным обустройством контрольного колодца.

1.6.2. Ответственность за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них между Водоканалом и абонентами определяется условиями балансовой принадлежности канализационных сетей, устанавливается по колодцу (или камере), к которому  подключены устройства и сооружения для присоединения абонента к  канализационной сети Водоканала, и фиксируется в договоре или прилагаемом к договору акте разграничения ответственности сторон.

1.6.3. Иное разграничение ответственности сторон предусматривается в отдельном договоре.

1.7. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод существенно изменяются в течение суток, абоненты должны предусмотреть на выпусках в систему канализации специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный, в течение суток, сброс сточных вод.

2. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации МУП «Домодедовский водоканал»

2.1. Нормирование  состава  сточных  вод,  отводимых  абонентами  в  систему  канализации водоканала,  базируется  на  следующих  основополагающих  принципах:

- необходимости  соблюдения  на  выпуске  с  очистных  сооружений Водоканала  величин  допустимых  концентраций,  утвержденных  в  установленном  порядке  уполномоченными органами  в  составе  нормативов допустимого сброса (НДС)  для  выпуска  в  водные  объекты, расположенные на территории городского округа Домодедово;

- учета  требований  к  защите  сетей  и  сооружений  системы  канализации;

- эффективности удаления загрязняющих веществ сточных вод на очистных сооружениях  водоканала;

- возможности утилизации осадка сточных вод очистных сооружений.

2.2. Все абоненты, отводящие  сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации, настоящими Правилами  разделены на две категории:

- абоненты, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;

- прочие абоненты.

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд (ДКжил), определены на основании средних показателей качества сточных вод, полученных в результате неоднократных проверок сточных вод от жилого фонда городского округа и откорректированных по результатам расчетов нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации  Водоканала (Приложение 1).

Допустимые  концентрации загрязняющих  веществ в сточных  водах прочих абонентов (ДКпр), определены по результатам расчетов нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах (Приложение 1).

Результаты расчетов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, разрешенных к сбросу в систему канализации Водоканала, сведены в Таблицу 1.

3. Основные  требования  к  сточным  водам,  сбрасываемым  в  централизованную систему  канализации  МУП «Домодедовский водоканал»

3.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений канализации, а именно:

температура сточных вод не более  40 °С;

рН (водородный показатель – реакция среды) сточных вод не менее 6,5 и не более 8,5;

отношение ХПК к БПК5 меньше или равно 2,5  (ХПК: БПК5 <  2,5) или

отношение ХПК к БПКполн  меньше или равно 1,5 (ХПК: БПКполн <  1,5);

общая минерализация – не более 1000 мг/дм3.

3.2.  Запрещается сбрасывать  в централизованную систему коммунальной  канализации  МУП «Домодедовский водоканал»:

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, осадки локальных очистных сооружений, производственные отходы, нерастворимые масла, смолы, мазут, жиры, биологически жесткие поверхностно-активные  вещества ПАВ и др.);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации (кислоты, щелочи и др.);

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные, взрывоопасные и горючие  газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары летучих ароматических соединений и др.), растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол, четыреххлористый углерод и др.);

- вещества в составе концентрированных  маточных и кубовых  растворов, отработанных электролитов;

- сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная»;

- сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудителей инфекционных заболеваний;

- радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности;

- загрязняющие вещества с концентрациями, превышающими нормативы ДК  в 100 и более раз, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12 (залповый сброс);

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- производственные сточные воды от разных производств, при объединении которых образуются эмульсии, ядовитые или взрывоопасные вещества (для предотвращения взрывов), а также большое количество нерастворимых веществ (сточные воды, содержащие соли кальция или магния и щелочных растворов, соду и кислые воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием щелочи; хлор и фенолы и др.).

3.3. Сточные воды, в которых могут содержаться  биологически опасные бактериальные загрязнения перед выпуском в систему канализации, должны быть предварительно  обеззаражены.

3.4.  Не допускается сброс дренажных вод и поверхностного стока с территорий города, населенных пунктов, промышленных площадок в системы коммунальной канализации. В исключительных случаях он может быть разрешен при наличии технической возможности очистных сооружений канализации.

3.5. При сбросе сточных вод, содержащих загрязняющие вещества в количествах, превышающих установленные нормативы сброса в систему канализации Водоканала, абоненты  обязаны принимать все необходимые меры по доведению качества сточных вод до установленных нормативов.

4. Правила приема сточных абонентов  из накопителей в систему

канализации МУП «Домодедовский водоканал»

4.1. Водоканал осуществляет прием сточных вод абонентов по договору в систему канализации из накопителей. Водоканал определяет приемный пункт для сброса сточных вод, вывозимых специальной техникой, а также режим, порядок и контроль их сброса.

4.2. Абонент, не подключенный к централизованной системе канализации и пользующийся индивидуальным накопителем (выгребная яма, септик и др.), при заключении договора на водоснабжение с Водоканалом, обязан предоставить копию договора на вывоз образовавшихся сточных вод со специализированной организацией, имеющей разрешение и допуск к данным видам работ. Абонент  может заключить договор на вывоз сточных вод с Водоканалом.

4.3. Сточные воды абонента, собираемые в накопители, должны соответствовать требованиям раздела 3 настоящих Правил.

4.4. Слив сточных вод из ассенизационных машин в системы канализации Водоканала квалифицируется  как самовольный в следующих случаях:

- отсутствие у абонента договора;

- несоответствие фактического места слива сточных вод с указанным в договоре;

- обнаружения в составе сточных вод, сливаемых в систему канализации, загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу.

4.5.  При обнаружении самовольного сброса сточных вод в систему канализации лицу, осуществившему сброс, водоканал выписывает платежный документ для оплаты за объем сброшенных сточных вод (паспортная характеристика ассенизационной машины) и  загрязняющие вещества  по данным последнего анализа. При этом весь сброс считается сверхнормативным, плата за который взимается согласно действующему законодательству.

# 5. Учет количества сбрасываемых  сточных вод

5.1. Абонент обеспечивает учет количества сбрасываемых сточных вод по  показаниям  приборов  учета.

5.2. В случае временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом  из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенными средствами измерений.

5.3. При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему канализации, объем фактического сброса сточных вод рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан представить в Водоканал необходимые для расчета данные.

5.4. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с Водоканалом  (но не более 30 дней), допускается определение фактического сброса сточных вод по среднему показателю за последние шесть месяцев исправной работы средств измерений, предшествующие  расчетному периоду.

5.5. Показания  измерительных приборов  записываются  абонентом  в журнал ежесуточно.

5.6. Количество израсходованной   питьевой  воды  и,  соответственно, сбрасываемых  сточных  вод  определяется  по   пропускной   способности водопроводного  ввода  или  присоединения  к  канализационной  сети при скорости движения воды в нем 1,2 м/сек и действии его полным сечением в течение 24 часов в сутки в следующих случаях:

5.6.1. Отсутствия   приборов   учета    по    истечении    срока, установленного  в  договоре,  повреждении приборов учета или пломб на них, и не уведомлении об этом Водоканал.

5.6.2. Неисправности прибора учета по истечении 30 дней с момента выхода его из строя.

5.6.3. Повреждения пломб на приборах учета, задвижках обводных линий и гидрантах, при негерметичном  закрытии задвижек обводных линий.

5.6.4. Обнаружения самовольно  возведенных устройств и сооружений для присоединения к канализационным  сетям Водоканала, самовольном  открытии  задвижек на опломбированных в закрытом состоянии вводах.

5.6.5. При попадании талых и дождевых вод в канализационные колодцы.

5.6.6. При не обеспечении     абонентом     доступа     представителей  Водоканала  на  свою  территорию для выполнения контрольных функций, снятия показаний приборов учета,  отсутствии  журналов  учета  показаний водомеров.

5.7. Расчеты объемов услуг и платежей абонент оформляет в отделе реализации Водоканала, оформляет там  акт выполненных работ и получает счет-фактуру.

6. Порядок  осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами  в систему  канализации  МУП «Домодедовский водоканал».

6.1. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации Водоканала, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству загрязняющих веществ.

6.2. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

6.3. Водоканал осуществляет контроль за соблюдением абонентами нормативов сброса сточных вод в систему канализации;

6.4. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается Водоканалом  индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего контроля, но не реже 1 раза в год.

6.5. Внеплановый контроль сточных вод абонента осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ в системы канализации Водоканала, зарегистрированных эксплуатационными службами;

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы канализации Водоканала в водные объекты;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ, представляемых Водоканалу;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

6.6. Водоканал производит плановый  контроль в соответствии с утвержденным графиком и  имеет право произвести отбор сточных вод без предварительного извещения в любое время суток, в случае получения данных анализов или информации о загрязнении сточных вод абонентом выше допустимой концентрации или залповом сбросе.

6.7. Работы по отбору контрольных проб, их хранению, доставке и анализу проводятся  лабораторией Водоканала или, в необходимых случаях,  любой другой аккредитованной для производства таких работ лабораторий, в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб.).

6.8.  Местом отбора проб сточных вод абонента является контрольный колодец или иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента, определенное по согласованию абонента и Водоканала при заключении договора на прием сточных вод.

6.9. Проба сточной воды отбирается на прямолинейных участках водоотводящих устройств, из лотка канализационного колодца или падающей струи;

6.10. Абоненты обязаны:

- содержать контрольные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ и отбор контрольных проб;

- при нахождении контрольного колодца на территории абонента, последний должен обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб;

- направлять своего представителя для участия в отборе проб;

-предоставлять необходимый для этого технический персонал, устройства и приспособления.

6.11. Абонент обязан участвовать в отборе контрольных проб сточных вод. Отбор проб  удостоверяется актом (протоколом) отбора проб с указанием времени прибытия, места и времени отбора, должности и фамилий, и подписывается представителями абонента и Водоканала. Акт составляется в двух экземплярах. Вторые  экземпляры остаются у абонента. В акте фиксируются все дополнительные условия отбора (отбор параллельной, арбитражной пробы, невозможность отбора пробы, отказ абонента от подписания акта и др.).

6.12. При несогласии абонента с содержанием акта, он обязан подписать акт с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе  абонента от подписания акта (протокола), он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой "от подписи отказался".

6.13. Факт невозможности отбора проб из контрольного колодца по вине абонента фиксируется в акте отбора проб. В этом случае проба отбирается из всех доступных колодцев канализационного коллектора. По результатам анализа отобранных проб выбираются показатели с максимальной концентрацией и относятся к сточным водам абонента в полном объеме.

6.14. При отборе представителем Водоканала контрольной пробы абонент может одновременно   отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в лаборатории предприятия абонента или в привлекаемой предприятием сторонней аккредитованной лаборатории.

6.14.1. Для предотвращения возникновения спорных ситуаций, к параллельному отбору проб необходимо подготовиться заранее:

- представителям лабораторий необходимо оговорить перечень определяемых показателей, способы консервации проб, наборы посуды для их транспортировки и хранения, особенности пробоподготовки, используемые методики анализов и др.

6.14.2. Сопоставление  результатов, полученных в разных лабораториях, необходимо проводить в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002 ч.6. (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений).

6.14.3.  Абонент должен явиться в Водоканал для сверки результатов на шестой  день со дня отбора параллельной или контрольной пробы. В случае неявки абонента для сверки с результатами контроля в течение 10-ти дней, Водоканал в одностороннем порядке применяет результаты контроля для расчета платежей.

6.14.4. Если расхождение между результатами анализов устраивает обе стороны, в качестве окончательного результата можно использовать среднеарифметическое значение. При значительных расхождениях или несогласии одной из сторон, отбор проб предлагается повторить с привлечением независимой аккредитованной лаборатории в качестве организаторов отбора проб.

6.14.5. Если результаты анализов проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимом аккредитованном центре (лаборатории).

6.17. Результаты анализов контрольной пробы оформляются протоколом  установленной формы руководителем лаборатории Водоканала и передаются в отдел реализации. Результаты анализа отобранных проб считаются  действительными до повторного отбора проб.

6.18. Абонент после отбора контрольной пробы имеет право обратиться в Водоканал  с предложением проведения повторного контроля качества сточных вод.  В запросе  должны быть указаны:

- причины обнаруженного превышения нормативов сброса загрязняющих веществ;

- проведенные мероприятия по их устранению, подтвержденные актами и финансовыми документами.

Водоканал производит повторный платный отбор проб в сроки, согласованные с абонентом.  Последующие внеочередные отборы проб по просьбе абонента и их анализ производятся на платной основе  только после устранения причин ухудшения качества сточных вод.

6.19. Абоненты обязаны немедленно информировать Водоканал об авариях и залповых сбросах, которые могут привести к ухудшению качества сточных вод.

6.20. В случае ухудшения качества сточных вод, поступивших на очистные сооружения, Водоканал производит обследование возможных объектов сброса и установлению виновных и  принимает меры по взысканию с виновной стороны понесенных прямых расходов на восстановление работы канализационных сетей, сооружений.

6.21. При обнаружении отведения абонентом в систему канализации сточных вод, сброс которых запрещен, Водоканал составляет в присутствии представителя абонента соответствующий акт. При отказе представителя абонента от подписания акта,  документ удостоверяется подписью представителя Водоканала, отобранная контрольная проба и акт с отметкой об отказе считаются действительными.

6.22. Сброс абонентом в систему канализации сточных вод, прием которых запрещен, приравнивается к  самовольному пользованию системами канализации.

6.23. На период, согласованный с Водоканалом,  необходимый абоненту для выполнения  мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ, Водоканал при наличии технической возможности очистных сооружений, может установить абоненту временные условия приема сточных вод, указать  их  в договоре.

6.24. Абонент обязан представлять в Водоканал сведения о качественном составе отводимых ими сточных вод (периодичность определяется договором). По заявке абонента Водоканал направляет своего представителя для составления акта отбора и опечатывания пробы. Анализ проб сточных вод из контрольного колодца может быть выполнен в любой аккредитованной в данной области лаборатории  с оформлением протокола отбора проб. Ответственность за отбор,  подготовку и чистоту посуды для хранения и доставки проб, емкости для перемешивания пробы несет лаборатория, привлекаемая абонентом для проведения физико-химического анализа.  Отбор проб, произведенный абонентом без соблюдения ГОСТа Р 51592-2000  - не действителен.

- Порядок взимания  платы   за  сброс  сточных  вод  и загрязняющих веществ в  систему централизованной канализации  МУП «Домодедовский водоканал»

7.1. Порядок и размер взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему централизованной канализации Водоканала устанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Московской Области.

7.2. Основанием для начисления платы за загрязняющие вещества является результат анализа сточной воды, который проводит абонент перед заключением договора или результат анализа МУП «Домодедовский водоканал», выполненный при контрольной проверке сточных вод  абонента.

7.3. Количество сверхнормативного сброса загрязняющих веществ определяется за период с момента обнаружения превышения установленных нормативов до устранения нарушения.

# 8.  Порядок прекращения или ограничения  приема сточных вод в централизованную систему канализации МУП «Домодедовский водоканал»

8.1. Водоканал может прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления абонентов в следующих случаях:

-  прекращение энергоснабжения объектов  Водоканала;

-  возникновение аварий на сетях в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

8.2.  Водоканал может прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно уведомив абонента, органы государственной власти и местного самоуправления  в следующих случаях:

-  получение предписания или решения соответствующих надзорных органов;

-  самовольное пользование системами  канализации;

-  попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации Водоканала, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;

-  устранение последствий аварии на  канализационных сетях Водоканала;

- аварийное или неудовлетворительное состояние канализационных сетей абонента;

- проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;

-  проведение планово-предупредительного ремонта.

8.3. Не подлежит ограничению ниже аварийной (технологической) брони или прекращению  прием сточных вод организациям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

## 9. Ответственность за нарушение настоящих Правил.

9.1. Абоненты, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в установленном действующим законодательством порядке.

9.2. Абоненты должны обеспечить все меры, предупреждающие нарушение требований, установленных в разрешении на сброс производственных сточных вод в систему канализации населенного пункта. При обнаружении такого нарушения, абоненты обязаны немедленно прекратить сброс  загрязненных сточных вод превышающих допустимые концентрации в систему канализации Водоканала.

9.3. В случае нарушения Правил абонентом, повлекшим за собой нарушение требований водного законодательства, Водоканал имеет право в необходимых случаях обращаться в природоохранные органы и прокуратуру с предложениями о принятии необходимых мер в отношении руководителей предприятий и лиц, допустивших эти нарушения.

9.4. Водоканал должен своевременно информировать природоохранные органы и органы местного самоуправления о чрезвычайных ситуациях, авариях техногенного характера на канализационных сетях, очистных сооружениях и принятых при этом мерах.

9.6. Водоканал несет ответственность за надлежащую техническую эксплуатацию сетей и сооружений системы канализации,  эффективную работу очистных сооружений  при соблюдении абонентами данных Правил, за своевременность принятых мер по выявлению нарушителей и ликвидации аварий.

## 10. Контроль за исполнением настоящих Правил.

10.1. Контроль за исполнением настоящих Правил  осуществляет МУП «Домодедовский водоканал».

10.2 Постоянный контроль количества и состава сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Водоканала, осуществляет абонент.

Перечень нормативных документов

# 1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# 2. Водный кодекс РФ.

# 3. Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил  пользования  системами  коммунального  водоснабжения  и  канализации  в  Российской  Федерации».

# 4.  Постановление  Правительства  РФ  от  12.06.2003 г. № 344  «О  нормативах  платы  за  выбросы  в  атмосферный  воздух  загрязняющих  веществ,  в  поверхностные  и  водные  объекты,  размещение  отходов  производства  и  потребления».

# 5. Постановление  Правительства  Московской  области  от  14.02.2005  года  № 93/5  «Порядок  взимания  платы  за  сброс  сточных  вод  и  загрязняющих  веществ  в  системы  коммунального  водоотведения  населённых  пунктов  на  территории  Московской  области».

6. Приказ Росрыболовства  от 18.01.2010 г № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения».

# 7. Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  2.1.5.980-00  «Гигиенические  требования  к  охране  поверхностных  вод»  п.2.1.5. (утверждены  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  22.06.2000г).

# 8. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».