УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ   от «___» _________ 20___

(технологического присоединения) объекта

к сетям водоотведения.

1 Заявитель: _______________.

2. Объект: ___________, расположенный по адресу _________________________.

3. Кадастровый номер земельного участка: __________________.

4. Срок действия настоящих условий: 18 месяцев.

5. Точка подключения к сетям водоотведения:

– подключение произвести в канализационную сеть, проходящую по улице ________________                                   __ . Врезку произвести в существующем колодце/ с установкой колодца. Врезка выполняется в присутствии представителей                          МУП «Домодедовский водоканал» с составлением акта.

6. Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения):

- Канализационную сеть запроектировать и построить из труб ПЭ или ПВХ в соответствии с требованиями СП 32.13330.2016;

- Строительство наружных инженерных сетей осуществляется организациями, имеющими допуск СРО;

- Рабочий проект строительства наружных сетей согласовать с МУП «Домодедовский водоканал»;

7. Нормативы по объему сточных вод – _____    м. куб/сут.(___     м. куб/час).

8. Требования к составу и свойствам сточных вод: состав и свойства сточных вод абонента не должны превышать предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Запрещаются к сбросу твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, растительные остатки и отходы.

9. Для определения количества сбрасываемых сточных вод необходимо на всех источниках водоснабжения установить приборы учета. В случае отсутствия узла учета на водопроводных вводах, установить узел учета на канализационных выпусках.

Требования к установке приборов учета и устройству узла учета:

- Проект на узел учета выполнить согласно требованиям СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий, а также требований к монтажу водомера (расходомера), указанных в его техническом паспорте;

- Калибр прибора учета должен быть выбран в соответствии с СП 30.13330.2016;

- Узел учета разместить на границе эксплуатационной ответственности _____________________________________________________________________________;

10. Колодец на врезке в канализационную сеть является колодцем для отбора проб.

11. Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям заказчика определяются в соответствии с актом эксплуатационной ответственности между заказчиком и владельцем сети.

| _____________ Сторона 1 (ФИО) «____» __________2020 года | _____________ Сторона 2 (ФИО) «____» __________2020 года |
| --- | --- |